Nadajniki odbiorniki mogą być wykorzystane w różnych konfiguracjach.

Należy pamiętać, że 2 lub więcej nadajników nie mogą być ustawione na ten sam kanał.

Instrukcja obsługi systemu do audiodeskrypcji

Odbiorniki:

- Naładuj odbiorniki

- Ustaw odbiorniki na ten sam kanał

- Poinstruuj użytkownika jak regulować głośność.

Audiodeskrypcja z lektorem na żywo:

1. Upewnij się, że stan baterii jest wystarczająco wysoki.

2. Upewnij się, że nadajnik (mikrofon) działa na tym samym kanale, co odbiorniki.

Jeśli to konieczne, aby lektor miał nasłuch np. z systemu nagłośnienia, sygnał z nagłośnienia należy podłączyć do nadajnika stacjonarnego (ustawić na innym kanale). Daj lektorowi 1 odbiornik ustawiony na ten sam kanał.

Audioeskrypcja odtwarzana z filmem:

Zależnie od tego jak jest „zaszyta” audio deskrypcja w filmie podłącz odpowiedni sygnał (np. jeden z kanałów z odtwarzacza DVD / blueray) do nadajnika stacjonranego ustawionego na ten sam kanał co odbiorniki.